T.P INTEGRADOR DE SISTEMAS DE CONTROL
Dado el siguiente circuito:

1. Ajustar el potenciómetro en diferentes posiciones.
2. En cada posición, medir Vled y Vrshunt.
3. Para cada medida, calcular Pled = Vled x Iled →
4. Ítem anterior, Icdr =.
5. Hacer una tabla con las mediciones (mínimo 10 medidas).
6. Graficar la respuesta de salida
7. Ver la carpeta de la materia y sacar conclusiones.
2-
VshuntIN[V]	VshuntOUT[V]	Vled[V]
0	0	0
0.005	0.002	0
0.3	0.062	2.6
0.8	0.08	3
0.8	0.1	3.1
0.6	0.1	3.1
1	0.12	3.1
1.2	0.13	3
1.3	0.14	3
1.4	0.14	3
1.5	0.15	3

3-
Pled[W]
0
0
0.0078
0.024
0.0248
0.0279
0.031
0.036
0.039
0.042
0.045

4-

Ildr[A]
0
2E-06
6.2E-05
8E-05
0.0001
0.0001
0.00012
0.00013
0.00014
0.00014
0.00015

5-
VshuntIN	VshuntOUT	Vled	Pled	Ildr
0	0	0	0	0
0.005	0.002	0	0	2E-06
0.3	0.062	2.6	0.0078	6.2E-05
0.8	0.08	3	0.024	8E-05
0.8	0.1	3.1	0.0248	0.0001
0.6	0.1	3.1	0.0279	0.0001
1	0.12	3.1	0.031	0.00012
1.2	0.13	3	0.036	0.00013
1.3	0.14	3	0.039	0.00014
1.4	0.14	3	0.042	0.00014
1.5	0.15	3	0.045	0.00015

6-
7- Este sistema es estable, ya que una vez que la entrada llega a cierto valor la salida se estabiliza. En este sistema la entrada es el resistor variable y la salida se da en una variable eléctrica, la corriente. Por otro lado la planta es el circuito de emisión y recepción de luz.