Filtros Ideales

  AT db

∞	0

        fc Banda de paso f

Filtro pasa altos

  AT db

0	∞

        fc Banda de paso f

Filtro pasa bajos

  AT db

∞ 0 ∞

        fci fcs
Fci = frecuencia de corte inferior
Fcs = frecuencia de corte superior
Bw = ancho de banda

Filtro pasa banda

Filtros reales

Filtro elimina banda

Decibles

para potencia
db = 10. log(ps/pe)
db = 10.log(p/2/p)
db = 10.log(1/2)
db = -3db

para tension
db = 20.log(vs/ve)
-3db = 20.log(vs/ve)
-3db/20 = log(vs/ve)

vs/ve = 10 = 0,7 = 70%

Filtros definidos por el circuito

Pasa bajos Sallen-key

Estructura MFB(Multiple feedback)

Resistencias

- Carbon
- Metal depositado
Circuito equivalente de una resistencia, bobina o capacitor

Valores entre 1k o 100k

Capacitores
Recomendables cerámicos

fo=1,3khz

fo=1 over {2%pi*sqrt(6)*R*C}

C= 1 over {15.4*10k*fo} = 5nF